荆楚理工学院

2021年专升本《化工单元操作》考试大纲

一、考试目的

“专升本”《化工单元操作》考试是为选拔专科应届优秀毕业生进入化学工程与工艺专业本科学习，在实际操作、分析与解决问题能力方面进行的基本操作考试，以尽快适应本科学习对实际操作应用方面知识和技能的要求。

本课程的考核主要在于考察学生对化工过程理解能力、分析能力和实际岗位操作技能，其主体内容为最基础的一些单元操作。目的是测试考生在实验操作以及分析解决问题方面是否具有本科学习的能力。

二、命题原则与指导思想

以《化工单元操作》教学大纲为依据，注重化工过程理解能力、分析能力和实际岗位操作技能。重点考核：各单元操作的专用键盘操作方法、通用DCS风格操作系统的使用、工艺流程的理解、工艺参数的控制与调节以及常见事故的判断与处理。要特别注意操作的逻辑顺序。

试题既要考察学生的实际动手能力，又要考核分析与解决问题的能力，同时兼顾数据处理与实验报告撰写等能力考核。试题的题量应与限定时间相匹配；试题表达要简练、明了、准确。

三、考试内容

项目一：离心泵冷态开车

1、开车前的准备：泵P201A/B添加润滑油、依次打开LV101、PV100A/B、FV100的前后阀；

2、缓慢减小PIC100的开度为V101冲压，当压力升高至0.5MPa时PIC101投自动；

3、打开LIC101为V101充液，当液位达50%时改为LIC101投自动；

4、当V101液位达30％左右，压力达到正常后，打开P201A前阀，完成灌泵；

5、分别启动离心泵 A和B（注意排气）；

6、出料，使流量控制到20000kg/h时投自动。

7、显示操作结果

项目二：离心泵正常停车

1、V101罐停进料。LIC101置手动，并手动管壁调节阀LV10。

2、停泵；

3、泵P101A泄液。

4、V101罐泄压、泄液。

5、显示操作结果

项目三、 管内流体流动阻力的测定

光滑管：

1）向储水槽内注水至超过50%为止。

2）打开电源，启动泵。

3）打开光滑管路阀门9,19,21，打开缓冲罐5、16顶阀，打开流量调节阀24。

4）观察当缓冲罐有液位溢出时，关闭缓冲罐5、16顶阀。管路赶气操作完成。

# 5）关闭流量调节阀24，打开通向倒置U型管的进水阀29,31，检查导压管内是否有气泡存在。

# 6）若倒置U型管内液柱高度差不为零，则表明导压管内存在气泡。需要进行赶气泡操作。

7）小流量时用∪型管压差计测量，大流量时用差压变送器测量。在最大流量和最小流量之间测取15～20组数据。（注：在测大流量的压差时应关闭U型管的进出水阀29,31，防止水利用U型管形成回路影响实验数据。）

8）待数据测量完毕，关闭流量调节阀，关闭光滑管路阀门9,19,21，停泵，关闭电源。

9)显示实验数据处理结果、提交实验报告

粗糙管：

将光滑管改为粗糙管，按上述步骤重复实验。

项目四、局部阻力系数的测定

1、开始实验：开注水阀，向储水槽内注水；注水至超过50%，关闭注水阀门；启动泵；打开大流量计调节阀；打开局部阻力阀；打开局部阻力近端测压阀；打开局部阻力远端测压阀；

2、管路赶气操作：

3、测量数据：依次分别关闭近端或远端测压阀，调节流量测量并记录数据

4、实验结束：关闭阻力阀、流量计调节阀、停泵、关闭电源。

5、显示实验数据处理结果、提交实验报告

项目五、 离心泵特性曲线测定

1、向储水槽内注水至超过水槽容积50%为止；

2、关闭流量调节阀、真空表和压力表开关；

3、启动泵，缓慢打开流量姐调节阀至全开；

4、打开压力表、真空表开关；

5、调节流量，测量数据

6、实验结束：关闭流量调节阀、压力表、真空表、停泵、关闭电源。

7、显示实验数据处理结果、提交实验报告

四、考试方法和考试时间

1、考试方法：仿真操作

2、考试时间：90分钟。

3、课程成绩评定：满分为150分。

五、主要参考书及软件

1、熊航行 许维秀. 化工原理实验.北京.化学工业出版社.2016年.

2、徐宏.化工生产仿真实训. 北京.化学工业出版社.2014年.

3、化工单元操作仿真软件.